## Slide 1
ECOM060 · INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA
Fase 1 · Entrega 01
Sensor capacitivo HS1101LF + filtro RC
Equipe G04 | Projeto ideal por especificação
Resultados capturados em TyphoonSim/VHIL · 28/09/2026
Notes: Tempo-alvo: 1 min. Apresente o par realmente atribuído à equipe: sensor capacitivo do Capítulo 7.2 e filtros do Capítulo 6.2. Esclareça desde a primeira fala que esta Entrega 01 trata da cadeia ideal, separada do antigo sistema térmico RC. O modelo foi compilado e executado no TyphoonSim, com captura de 42 mil amostras a 1 ms. Os ganhos medidos serão mostrados ao final, separados das previsões analíticas. Fonte da atribuição: ECOM060, Tabela Fase 1 corrigida, linha G04; Orientação Entrega 01, pp. 1-3.

## Slide 2
Atribuição da Equipe G04
ECOM060 • Equipe G04 • Entrega 01
2
Sensor atribuído: capacitivo (Capítulo 7.2)
Circuito atribuído: filtros (Capítulo 6.2)
Nesta entrega: sensor ideal e condicionamento dimensionado
Referência de entrada: umidade relativa, sem ligação forçada ao sistema térmico
Etapa futura: não idealidades estática, dinâmica e espectral
Notes: Tempo-alvo: 1,5 min. Explique que o rodízio associa G04 ao sensor capacitivo e ao circuito de filtros. Não tentar usar o sensor para medir a temperatura do sistema térmico RC anterior. Nesta fase, o sensor é estudado por mérito próprio, com um sinal de referência padronizado. O objetivo da Entrega 01 é dimensionar a cadeia ideal, antes de adicionar não linearidade, dinâmica do sensor e modulação na Entrega 02. Fonte: Tabela Fase 1 corrigida, linha G04; apresentação do professor, slides 3-6.

## Slide 3
Como o HS1101LF mede umidade
ECOM060 • Equipe G04 • Entrega 01
3
Grandeza medida: umidade relativa do ar (UR)
Efeito físico: a UR altera o dielétrico e a capacitância
Sinal nativo: capacitância em picofarads (pF)
Classificação: passivo e por deflexão
A capacitância exige excitação elétrica para virar sinal observável
Notes: Tempo-alvo: 2,5 min. O elemento sensível tem um dielétrico higroscópico. Quando a umidade relativa varia, a permissividade efetiva varia e a capacitância medida também varia. Capacitância é o parâmetro elétrico nativo; o sensor bruto não entrega diretamente uma tensão DC proporcional à umidade. Precisamos de excitação AC e uma interface de leitura. Classificação da análise generalizada: sensor passivo porque requer excitação; por deflexão porque a grandeza desloca diretamente a capacitância, sem servo de nulo. Nesta apresentação, a interface capacitiva é idealizada para manter o foco no filtro. Fonte: datasheet Measurement Specialties HS1101LF, HPC052_I, pp. 1-2, https://www.mouser.com/ds/2/418/HS1101LF-769619.pdf ; acesso em 27/09/2026.

## Slide 4
Valores reais do fabricante
ECOM060 • Equipe G04 • Entrega 01
4
Capacitância nominal
180 pF a 55% UR
Sensibilidade média
0,31 pF / %UR (33–75% UR)
Constante de resposta
3 s típica; 5 s máxima
Condição de leitura
10 kHz e 1 V AC
Fonte: HS1101LF, datasheet HPC052_I, p. 2 (acesso: 27/09/2026)
Notes: Tempo-alvo: 2 min. Identifique claramente os números pesquisados, não inventados: 180 pF nominal a 55% UR, tolerância 177-183 pF; sensibilidade média 0,31 pF por ponto percentual de UR entre 33% e 75%; constante de resposta típica de 3 s e máxima de 5 s para um degrau de 33% a 80% em ar parado; medição de capacitância sob 10 kHz e 1 V. O intervalo de medição informado é 1 a 99% UR, mas a aproximação linear usada depois fica restrita a 33-75%. Não estenda a inclinação média a toda a faixa sem justificativa. Fonte: Measurement Specialties, HS1101LF, HPC052_I, p. 2, https://www.mouser.com/ds/2/418/HS1101LF-769619.pdf ; acesso em 27/09/2026.

## Slide 5
R2: critério verificável da G04
ECOM060 • Equipe G04 • Entrega 01
5
Enunciado: atenuação ≥ 20 dB acima de um corte ligado ao sensor
Dinâmica publicada: τsensor = 3 s ⇒ f_s = 0,053 Hz
Passagem adotada: perda adicional < 0,5 dB em f_s
Rejeição adotada: atenuação ≥ 20 dB para f ≥ 1 Hz
Entre passagem e rejeição existe uma banda de transição
Notes: Tempo-alvo: 2 min. Leia o alvo do professor e explique a escolha operacional com honestidade. A frase '20 dB acima do corte' não pode significar imediatamente acima da frequência de corte, pois filtros contínuos têm transição. Derivamos da constante de 3 s uma escala útil f_s de 0,053 Hz. Projetamos uma banda de passagem que preserve essa dinâmica com perda adicional menor que meio decibel. Definimos a banda de rejeição em f maior ou igual a 1 Hz e exigimos ao menos 20 dB de atenuação nela. 1 Hz é decisão nossa, não número da orientação. Fonte: Orientação Entrega 01, R2 e tabela Família B; apresentação do professor, slide 11.

## Slide 6
Cadeia ideal no TyphoonSim
ECOM060 • Equipe G04 • Entrega 01
6
UR de referência
33% → 75%
→
HS1101LF ideal
C(UR)
→
Interface ideal
divisor + envoltória
→
Filtro atribuído
RC + buffer + RC
→
Saída
V filtrado
A portadora de 10 kHz é representada pela envoltória ideal.
Os RC são implementados como modelos comportamentais equivalentes.
Notes: Tempo-alvo: 2,5 min. Siga o caminho da esquerda para a direita. A entrada física simulada é UR; o HS1101LF idealizado fornece uma capacitância calculada a partir de valores do fabricante. Um divisor com capacitor de referência de 180 pF transforma a capacitância em amplitude para uma excitação AC de 1 V. A extração da envoltória é ideal nesta etapa; o arquivo .tse simula diretamente a envoltória, não resolve o carrier de 10 kHz. Em seguida entram dois estágios RC isolados por buffers ideais, que constituem o circuito atribuído à G04. No .tse eles são implementados por C functions comportamentais equivalentes, sem resistores e capacitores físicos discretos. O resultado é V filtrado. O degrau 33-75% UR fica na faixa publicada de sensibilidade média. Ensaios senoidais de 0,1 e 1 Hz servem à verificação do ganho em frequência.

## Slide 7
R3: da umidade à tensão
ECOM060 • Equipe G04 • Entrega 01
7
C(UR) = 180 + 0,31 · (UR − 55) pF [33–75% UR]
Cref = 180 pF, escolhido igual ao valor nominal
Venv = 1 V · C / (C + Cref)
33% UR: 173,18 pF → 0,490345 V
75% UR: 186,20 pF → 0,508465 V
Notes: Tempo-alvo: 2 min. A linearização usa a sensibilidade média publicada somente no intervalo 33-75% UR. Escreva C(UR)=180+0,31(UR-55) pF. Em 33% resulta 173,18 pF e em 75% 186,20 pF. Escolhemos um capacitor de referência igual ao valor nominal do sensor, 180 pF. Com uma excitação AC de 1 V de pico, o divisor ideal produz envoltória V=C/(C+180), resultando em cerca de 0,4903 e 0,5085 V. Diferencie dados publicados, C55 e S, das escolhas nossas, Cref e arquitetura de leitura. Isso não é uma tensão DC nativa do componente.

## Slide 8
R3: dimensionamento dos dois RC
ECOM060 • Equipe G04 • Entrega 01
8
τsensor = 3 s ⇒ f_s = 1 / (2πτsensor) = 0,05305 Hz
Escolha: polo de cada estágio f_p = 5 f_s = 0,26526 Hz
Com R1 = R2 = 100 kΩ: C1 = C2 = 6,0 µF
Cada RC tem τ = RC = 0,6 s; buffers isolam os estágios
H(s) = 1 / (1 + sRC)²
Notes: Tempo-alvo: 3 min. Mostre a dedução passo a passo. Da constante típica do sensor de 3 s vem f_s=1/(2π·3)=0,05305 Hz. Escolhemos cada polo do filtro cinco vezes acima dessa escala para preservar a informação lenta. Assim f_p=0,26526 Hz. Fixamos R1=R2=100 kΩ e resolvemos C=1/(2πRf_p), chegando a 6 µF por estágio. Há buffers ideais entre os dois RC para evitar carregamento; sem eles a função de transferência seria diferente. O transfer total é 1/(1+sRC)^2. O ponto de -3 dB da cadeia é 0,1707 Hz, diferente do polo individual em 0,2653 Hz. Os valores são escolhas de projeto derivadas dos dados reais, não retirados do datasheet.

## Slide 9
Por que o filtro atende ao alvo?
ECOM060 • Equipe G04 • Entrega 01
9
Atenuação prevista na escala do sensor (0,053 Hz): 0,341 dB
Atenuação prevista em 0,1 Hz: 1,154 dB
Atenuação prevista em 1 Hz: 23,644 dB
A marca de 20 dB ocorre em 0,796 Hz
Logo, f ≥ 1 Hz fica na banda de rejeição declarada
Notes: Tempo-alvo: 2 min. Um amplificador aumentaria ou reduziria amplitude, mas não faria a rejeição em frequência exigida. Uma ponte capacitiva ajudaria na interface, mas sem filtro também não resolveria R2. Para dois RC isolados, o módulo é 1/[1+(f/f_p)^2]. A perda adicional na escala do sensor é só 0,341 dB. Em 0,1 Hz, 1,154 dB. Em 1 Hz, a atenuação teórica é 23,644 dB, superior aos 20 dB pedidos. O limiar exato de 20 dB ocorre em f=3f_p=0,7958 Hz, então toda frequência maior ou igual a 1 Hz tem ao menos essa atenuação segundo o modelo ideal. Estes números são previsões; a medição aparece no slide 11.

## Slide 10
R4: ensaios capturados no VHIL
ECOM060 • Equipe G04 • Entrega 01
10
Degrau registrado: 33% → 75% UR
Dois ensaios: 0,1 Hz na passagem e 1 Hz na rejeição
Capture: 42 mil amostras a 1 ms, nove probes
Ciclo analisado: 20 mil amostras entre dois reinícios
CSV e .tse conferidos por hashes SHA-256
Notes: Tempo-alvo: 2 min. Mostre o arquivo .tse no outro computador. Ele usa um ciclo de 20 s com degrau de 33 a 75% UR após 2 s. A mesma cadeia é excitada por sinais lentos equivalentes para medir o ganho: 0,1 Hz na banda útil e 1 Hz na banda rejeitada. Há probes antes e depois do filtro, além de UR, capacitância e reset. O script capturar_vhil.py compilou, carregou no VHIL e usou a API Capture; não houve polling. O arquivo tem 42 mil pontos, passo de 1 ms e nove sinais. O script analisar_captura.py verificou o CSV e o hash do modelo, selecionou um ciclo completo de 20 s e calculou a amplitude fundamental entre 10 e 20 s. A captura é de 28 de setembro de 2026, THCC 2026.3.

## Slide 11
R5: rejeição medida em 1 Hz
ECOM060 • Equipe G04 • Entrega 01
11
Chart: V - 0,5 V (mV)
Medido: -23,644 dB
Meta: ≤ −20 dB
Erro: < 0,00001 dB
Critério atendido
Fonte: Capture VHIL, 28/09/2026; pontos a cada 50 ms.
Notes: Tempo-alvo: 2,5 min. Diferencie previsão e medição. A previsão em 1 Hz é -23,643858 dB; o CSV do TyphoonSim deu -23,644 dB. A diferença é menor que 0,00001 dB, dentro da tolerância de 0,5 dB. Em 0,1 Hz, o ganho medido foi -1,154 dB, também coerente com a previsão de -1,154252 dB. O gráfico editável mostra três períodos do sinal de 1 Hz, centrados em 0,5 V: entrada antes do filtro e saída após o filtro. A saída ainda oscila, mas com amplitude muito menor. O critério de atenuação de pelo menos 20 dB foi ensaiado diretamente na borda declarada de 1 Hz. O argumento para toda a banda f maior ou igual a 1 Hz depende da monotonicidade do modelo ideal, não de uma varredura experimental contínua. Fonte: CSV TyphoonSim/Virtual HIL capturado em 28/09/2026, metadados SHA-256 e resumo.json.

## Slide 12
Síntese da Entrega 01
ECOM060 • Equipe G04 • Entrega 01
12
R1: dados de um sensor capacitivo comercial
R2: passagem útil e rejeição de 20 dB declaradas
R3/R3b: dois RC dimensionados e justificados
R4/R5: captura VHIL analisada; meta de 20 dB atendida
Fontes: orientação e tabela ECOM060; HS1101LF, HPC052_I (2012).
Notes: Tempo-alvo: 2 min. Retome o encadeamento: parâmetro real pesquisado, meta mensurável, cálculo de R e C, implementação do modelo e teste objetivo. O VHIL mediu -23,644 dB em 1 Hz, ultrapassando a meta de 20 dB de atenuação. Os sete testes automatizados passaram. Entregue o relatório com CSV e metadados para rastreabilidade. A próxima entrega adicionará não linearidade estática, dinâmica de primeira ordem do sensor e modulação por portadora; isso não foi implementado aqui, porque a Entrega 01 é ideal. Fontes: ECOM060, Orientação Entrega 01; Tabela Fase 1 corrigida, G04; Fase 1 Apresentação, 23/09/2026; Measurement Specialties/TE, HS1101LF datasheet HPC052_I, 2012, https://www.mouser.com/ds/2/418/HS1101LF-769619.pdf , acesso 27/09/2026.